## Slide 1
MRI sọ não: Các chuỗi xung cơ bản

## Slide 2: Nội Dung Chính
1. "Building Blocks" (Họ chuỗi xung): SE, GRE, IR.
2. Các chuỗi xung "Cốt Lõi" (Workhorse): T1, T2, FLAIR.
3. Chỉ Định & Protocol Thường Quy (Không Tiêm):
- Khi nào chỉ định?
- Protocol thường quy là gì? TẠI SAO lại chọn các xung đó?
4. Các chuỗi xung "Giải Quyết Vấn Đề": DWI/ADC, T2*/SWI, MRA-TOF, CISS.
5. Vai trò của T1 C+ (Tương phản) & Tổng kết.

## Slide 3
MRI: 2
CT: 4
XQ: 16
Siêu âm: 10
Gửi hội chẩn : CT 1. MRI 0.

## Slide 4: Chuỗi Xung Cốt Lõi 1: TP-Weighted ("Giải Phẫu")
Đặc điểm chính:
Cung cấp hình ảnh giải phẫu có độ chi tiết cao, phân biệt rõ chất xám-chất trắng. Tín hiệu đặc trưng:
• Dịch (Nước, Dịch não tủy): TỐI
• Mỡ (Mỡ dưới da, Tủy xương): SÁNG
Là chuỗi xung nền để thực hiện sau tiêm thuốc tương phản (T1 C+).

## Slide 5: Chuỗi Xung Cốt Lõi 2: T2-Weighted ("Bệnh Lý")
Đặc điểm chính:
Rất nhạy với các tổn thương có hàm lượng nước cao (phù nề).
Tín hiệu đặc trưng:
Dịch (Nước, Dịch não tủy): SÁNG
• MỠ: SÁNG
• Bệnh lý (Phù, U, Viêm): SÁNG
Vấn đề: Dịch não tủy (CSF) sáng có thể che lấp tổn thương cạnh não thất.

## Slide 6: Chuỗi Xung FLAIR
T2 "Xoá Nước" (FLAIR)
FLAIR (Fluid-Attenuated Inversion Recovery) là một chuỗi xung T2 đặc biệt, đã xoá tín hiệu của dịch não tuỷ.
Đặc điểm tín hiệu:
-Dịch não tuỷ: Tối (đã bị xoá)
-Bệnh lý (phù nề): Sáng
Rất nhạy cảm với:
-Tổn thương cạnh não thất (vd: bệnh xơ cứng rải rác - MS)
-Phù nề, dập não, viêm não

## Slide 7: Chỉ Định MRI Sọ Não Thường Quy (Không Tiêm)
Đau đầu: Đau đầu mạn tính, thay đổi tính chất, có dấu thần kinh khu trú.
Đột quỵ & TIA: Chỉ định VÀNG để phát hiện nhồi máu não sớm.
Chóng mặt: Nghi ngờ nguyên nhân trung ương (vd: tổn thương thân não, tiểu não).
Chấn thương sọ não: Đánh giá tổn thương vi xuất huyết, tổn thương trục lan tỏa (DAI).
Động kinh: Tìm nguyên nhân cấu trúc (teo hồi hải mã, dị dạng vỏ não...).
Sa sút trí tuệ: Đánh giá teo não, bệnh lý vi mạch nhỏ.
Nghi ngờ U, Viêm, Nhiễm trùng: (Thường sẽ cần tiêm thuốc sau đó).

## Slide 8: Protocol MRI Sọ Não Thường Quy & Giải Thích
Protocol Thường Quy (Không Tiêm)
1. T1-W (Sagittal)
2. T2-W (Coronal)
3. T2 FLAIR (Axial)
4. DWI + ADC (Axial)
5.T2* hoặc SWI (Axial)
6. MRA TOF 3D (Axial)
Mục Tiêu Protocol Này
(T1Sag+T2 Cor + FLAIR Ax): Đảm bảo bao phủ giải phẫu trên cả 3 mặt phẳng (3-plane coverage).
(T2 Coronal): Rất mạnh để sàng lọc bệnh lý thùy thái dương
(động kinh).
(DWI+SWI+TOF): Đảm bảo sàng lọc *Bộ 3 Cấp Cứu"". Nhồi máu, Chảy máu, và Phình mạch.

## Slide 9
Tại Sao Lại Chọn Các Xung Này?
• FLAIR (IR): Nhạy nhất với bệnh lý (phù, tổn thương chất trắng), đặc biệt là tổn thương cạnh não thất.
• T2-W: Xác nhận tổn thương, xem rõ hổ sau (FLAIR ở hố sau hay bị nhiễu).
• T1-W: Đánh giá giải phẫu, mỡ, máu bán cấp. Làm bản đồ 'trước tiêm'.
• DWI: BẮT BUỘC. Sàng lọc nhồi máu não tối cấp.
• T2*/SWI(GRE): BẮT BUỘC. Sàng lọc vi xuất huyết, vôi hóa, u hang.
Tof 3d: phát hiện phình mạch
T1 Sagittal: Đánh giá cấu trúc đường giữa (thể chai, tuyến yên, thân não).

## Slide 10: Các Chuỗi Xung "Giải Quyết Vấn Đề"
GPVĐ 1: DWI & ADC ("Đột Quy")
Đặc điểm chính:
Đo sự khuếch tán (di chuyển) của phân tử nước.
Nguyên lý:
Tổn thương nhồi máu cấp (phù độc tế bào) sẽ hạn chế khuếch tán. Công thức chẩn đoán:
DWI SÁNG + ADC TỐI = Nhồi máu mới.
Là chuỗi xung quan trọng nhất trong protocol thường quy.

## Slide 11: DWI & ADC MAP

## Slide 12: GPVĐ 2: T2* / SWI ("Phát Hiện Máu")
Đặc điểm chính:
Rất nhạy với các sản phẩm giáng hóa của máu (sắt) và vôi hóa.
Tín hiệu đặc trưng:
Máu (Xuất huyết, Vi xuất huyết): RẤT TỐI (mất tín hiệu) • Vôi hóa: RẤT TỐI (mất tín hiệu)
Ứng dụng: Phát hiện vi xuất huyết, u hang (cavernoma), chấn thương (DAI).

## Slide 15: GPVĐ 3: TOF (Mạch Máu - MRA)
Đặc điểm chính (MRA Không Tiêm):
Time-of-Flight (TOF) là kỹ thuật chụp Mạch máu (MRA) không cần tiêm thuốc, dựa trên tín hiệu của dòng chảy (họ GRE).
Tín hiệu đặc trưng:
Dòng máu đang chảy: SÁNG
Mô não đứng yên: TỐI (Bị xóa)
Ứng dụng: Phát hiện phình mạch não, hẹp/tắc mạch, AVM...

## Slide 17: GPVĐ 4: CISS / FIESTA ("Thần Kinh & Bể Dịch")
Đặc điểm chính (3D T2):
CISS (Constructive Interference in Steady State) là một chuỗi xung 3D T2-W rất mạnh (còn gọi là FIESTA).
Tín hiệu đặc trưng:
Dịch (Dịch não tủy, dịch ốc tai): RẤT SÁNG
Cấu trúc thần kinh, mạch máu: Tối (nổi bật trong bể dịch)
Ứng dụng: Khảo sát dây thần kinh sọ (góc cầu tiểu não - dây VII, VIII), bệnh lý tai trong, rò dịch não tủy.

## Slide 18: GPVĐ 5: T1-W + Contrast ("Hàng Rào Máu Não")
Đặc điểm chính:
Đánh giá sự phá vỡ của Hàng rào Máu não (Blood-Brain Barrier).
Tín hiệu đặc trưng:
Tổn thương (U, Viêm, Abscess): SÁNG (ngấm thuốc) Não bình thường: Không ngấm thuốc
Ứng dụng: U não, Abscess, Viêm màng não, ổ MS đang hoạt động.

## Slide 19: Kết Luận & Câu Hỏi
Protocol Thường Quy: Tối ưu hóa để phát hiện các bệnh lý phổ biến (Đột quỵ, Chảy máu, Bệnh lý chất trắng).
Protocol Chuyên Sâu (TOF, CISS, C+): Sử dụng để trả lời các câu hỏi lâm sàng đặc hiệu (Mạch máu, Thần kinh, U, Viêm).
“Chẩn đoán MRI là sự tổng hợp thông tin từ nhiều chuỗi xung.”

## Slide 20: Ca lâm sàng 1
Bệnh nhân nữ 93 tuổi, vào viện vì yếu nửa người (T)

## Slide 22: Ca lâm sàng 2
Bệnh nhân nam, 54 tuổi, đột ngột yếu liệt nửa người bên phải.

## Slide 24: Ca lâm sàng 3
Bệnh nhân nữ, 69 tuổi, CT có u thuỳ trên phổi trái.

## Slide 26: Tổng Kết Tín Hiệu Các Chuỗi Xung

## Slide 27
Xin cảm ơn !